Технические характеристики сухогрузных морских контейнеров (20, 40, 45ти футовые контейнеры)

Внутренние размеры контейнеров, размеры дверного проема, кубатура, вес пустого контейнера и вес полезной загрузки могут незначительно меняться в зависимости от производителя контейнера. В таблице указаны усредненные значения. Наши специалисты помогут Вам определится с размером и типом контейнера.

| Параметры | Ед. изм. | 20 – футовый стандарт- ный (Dry Cube) | 20 – футовый высокий контейнер (High Cube) | 40 - футовый стандарт-ный (Dry Van) | 40 - футовый Высокий контейнер (High Cube) | 40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'1'' (2,75м) | 45-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) 9'6'' (2,90м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20’ DC | 20’ НC | 40’ DV | 40’ HC | 40’ HCPW | 45’ HCPW | 45’ HCPW |
| РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ |
| Длина | мм | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 13716 | 13716 |
| Ширина | мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Высота | мм | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | 2896 | 2750 | 2896 |
| РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ |
| Длина | мм | 5905 | 5905 | 12039 | 12039 | 12039 | 13513 | 13513 |
| Ширина | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2432 | 2444 | 2444 |
| Высота | мм | 2381 | 2693 | 2372 | 2693 | 2693 | 2549 | 2642 |
| ДВЕРНОЙ ПРОЕМ |
| Ширина | мм | 2336 | 2340 | 2336 | 2340 | 2432 | 2416 | 2416 |
| Высота | мм | 2291 | 2597 | 2291 | 2597 | 2597 | 2439 | 2565 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ И МАССЫ |
| Максимальная масса брутто | кг. | 24000-30480 | 30480 | 28800-30480 | 30480-32500 | 30480-35000 | 34000 | 34000 |
| Масса тары | кг. | 2145 - 2370 | 2340 | 3640 - 4000 | 3740 - 4200 | 4200 - 4400 | 4180 | 4250 - 5080 |
| Полезная нагрузка | кг. | 21630-28335 | 28140 | 24800-26840 | 26280-28650 | 26280-30720 | 29820 | 28920-29750 |
| Объем | м. куб. | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 | 75,6-76,5 | 78,8-79,3 | 85,1 | 88,7-89.5 |
| Штабелирова-ние | кг. | 86400, 9 ярусов | 86400, 9 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 7 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 5 ярусов | 86400, 5 ярусов |
| Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм) | шт. | 11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 |

Схема размещения европаллет в сухогрузных 20-ти, 40-ка и 45-ти футовых контейнерах:

| Техническая характеристика универсальных контейнеров |
| --- |
| Контейнер | Типо - размер | Масса нетто, т | Масса брутто, т . | Погрузочный объём, куб .м | Геометрические размеры | Ширина дверного проема в свету |
|  |  |  |  |  | наружные | внутренние | ширина | высота |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |  |
| 3т. | УК-3 | до 2,4 | 3 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1930 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
| 5т. | УК-5 | до 3,9 | 5 | 10,4 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
| 5т. | КМ-5 | до 3,9 | 5 | 10,92 | 2190 | 2650 | 2400 | 2050 | 2504 | 2128 | 2504 | 2103 |
| 20 фут | 1С | до 18,0 | 20 | 30,6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 20 фут | 1СС | до 21,8 | 24 | 32,7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 20 фут HC | 1ССC | до 21,8 | 24 | 36 | 6058 | 2438 | 2895 | 5867 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |
| 40 фут | 1А | до 26,0 | 30,48 | 62,4 | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 40 фут | 1АА | до 26,0 | 30,48 | 66,6 | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 40 фут HC | 1ААA | до 26,0 | 30,48 | 72 | 12192 | 2438 | 2895 | 11988 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |